## Slide 1: Имитационное моделирование
Метод ИМ – экспериментальный метод исследования реальной системы по ее имитационной модели, который сочетает особенности экспериментального подхода и специфические условия использования вычислительной техники.
1

## Slide 2: Имитационное моделирование
2

## Slide 3
При построении (описании) имитационной модели выделяют две составляющие:
Статическое описание системы – описание ее структуры (выполняется структурный анализ моделируемых процессов).
Динамическое описание системы, или описание динамики взаимодействия ее элементов (требуется построение функциональной модели моделируемых динамических процессов).
3

## Slide 4
С точки зрения программной реализации чтобы составить ИМ надо:
представить реальную систему (процесс), как совокупность взаимодействующих элементов;
алгоритмически описать функционирование отдельных элементов;
описать процесс взаимодействия различных элементов между собой и с внешней средой.
4

## Slide 5
Ключевой момент в ИМ – описание состояний системы.
Функционирование системы – изменение ее состояний во времени.
Система характеризуется набором переменных состояний, следовательно, путем изменения значений этих переменных можно имитировать переход системы из одного состояния в другое.
5

## Slide 6: Модельное время
реальное время системы, работа которой имитируется на модели с сохранением соответствующего подобия;
модельное время, по которому организуется синхронизация событий в модели системы;
машинное время имитации, отражающее затраты ресурса времени ЭВМ на организацию имитации.
6

## Slide 7
7

## Slide 8: Модельное время
«Принцип Δt» является универсальным, применим для широкого класса систем. Его недостатком является неэкономичность с точки зрения затрат машинного времени.
«Принцип Δz» дает возможность для ряда систем существенно уменьшить затраты машинного времени на реализацию моделирующих алгоритмов.
8

## Slide 9: Статистическое моделирование
Большинство систем описываются процессами со случайным характером
Вероятностные факторы должны быть отражены в модели системы как случайные события, случайные величины
Многократное выполнение имитационной модели в условиях неопределенности входных параметров
Способ ИМ процессов с помощью генерации последовательностей случайных величин получил общее название – метод Монте-Карло.
9

## Slide 10: Статистическое моделирование
10

## Slide 11
В основе метода лежит выполнение следующих действий:
1. проведение большого количества одинаковых по исходным данным испытаний;
2. формирование на этой основе соответствующего количества независимых реализаций случайных величин, характеризующих те или иные исходы функционирования системы;
3. усреднение и другая статистическая обработка формируемых реализаций случайных величин (исходов).
11

## Slide 12
Метод Монте-Карло использует в качестве теоретической базы предельные теоремы теории вероятностей.
• Принципиально, если количество реализаций 𝑁 → ∞, результаты устойчивы и достаточно точны.
• Практически приемлемые результаты могут быть получены при достаточно небольших 𝑁.
12

## Slide 13: Предельные теоремы
Неравенство Чебышева. Для неотрицательной случайной величины 𝑋 и любого 𝐾 > 0 выполняется неравенство:
13

## Slide 14
Теорема Бернулли.
Если проводится 𝑁 независимых испытаний, в каждом из которых некоторое событие А осуществляется с вероятностью 𝑝, то отн. частота появления события 𝑚/𝑁 при 𝑁 → ∞ сходится по вероятности к 𝑝
14

## Slide 15
Теорема Пуассона.
Если проводится 𝑁 независимых испытаний, и вероятность осуществления события А
в 𝑖 -м испытании равна 𝑝i, то относительная частота появления события 𝑚/𝑁 при 𝑁 → ∞ сходится по вероятности к среднему из вероятностей 𝑝i
15

## Slide 16
Теорема Чебышева.
Обобщенная теорема Чебышева.
16

## Slide 17
Теорема Маркова.
Обобщенная теорема Чебышева справедлива и для зависимых случайных величин, если
17

## Slide 18
Центральная предельная теорема.
Если 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 – независимые одинаково распределенные случайные величины, имеющие математическое ожидание 𝑀(𝑋𝑖) = 𝑎 и дисперсию σ2, то при 𝑁 → ∞ закон распределения суммы неограниченно приближается к нормальному:
18